viz. rozdělovník

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | HRADEC KRÁLOVÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 23086/ZP/2005-Čr | Černošek/495 817 188 | 14.12.2005 |

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14“

ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO   ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název:  Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14

Kapacita (rozsah záměru):

#### Silnice I/33 – obchvat Náchoda

V rámci studie jsou zpracovány 2 varianty, a to varianta „ÚPSÚ“ s podvariantou „ÚPSÚ“ a varianta „A“. Varianta „ÚPSÚ“ je navržena dle trasy, která je obsažena ve schváleném ÚPSÚ města Náchod. Varianta „A“ respektuje požadavek v prostoru mezi obcí Vysokov a Městskou Kramolnou a v území obce Dolní Radechová posoudit jiné situování obchvatové komunikace.

Začátek tras dle zadání je situován na silnici I/33 v místě úrovňové křižovatky tvaru „T“, tj. připojení obce Vysokov. Konec variant je situován do prostoru stávající celnice na silnici I/33. Zájmová oblast studie byla dána schválením ÚPSÚ města Náchoda a studie z roku 1994 a požadavky zadavatele studie.

Návrh tras prochází chatovou oblastí v obci Vysokov, dotýká se zástavby v Kramolně a v Dolní Radechové. V obci Babí je navržena trasa v nezastavěném území mezi vlastní obcí Babí a lokalitou zvanou Vrchová. Trasa prochází mezi Dolní Radechovou a Babí v území, kde se nachází rozvodna.

Souhrnné nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků:

a) Varianta „ÚPSÚ“

celkový trvalý zábor: 17,07 ha, dočasný zábor: 3,10 ha (podvarianta „ÚPSÚ“ - zábory stejné)

b) Varianta „A“

celkový trvalý zábor: 17,77 ha, dočasný zábor: 3,55 ha

Celková bilance zpevněných ploch, zemních prací a mostů

|  | jednotky | varianta ÚPSÚ | podvarianta ÚPSÚ | varianta „A“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výkop | m3 | 366 602 | 326 500 | 342 898 |
| násyp | m3 | 330 723 | 305 025 | 336 685 |
| délka hlavní trasy | m | 6 780 | 6780 | 7010 |
| plocha hlavní trasy | m2 | 74 580 | 74 580 | 77 110 |
| délka přel. kat. S11,5 | m | 100 | 500 | 350 |
| plocha | m2 | 1 100 | 5 500 | 3 850 |
| délka přel. P4 | m | 1 420 | 1 420 | 1 950 |
| plocha | m2 | 5 680 | 5 680 | 7 800 |
| délka přel. P6 | m | 710 | 710 | 660 |
| plocha | m2 | 4 260 | 4 260 | 3 960 |
| délka přel. S 7,5 | m | 600 | 600 | 600 |
| plocha | m2 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| délka hloub. tunelu | m | 120 | 226 | 120 |
| délka raž. tunelu | m | 350 | - | - |
| počet mostů do 50 m | ks | 3 | 2 | 2 |
| plocha | m2 | 300 | 780 | 960 |
| počet mostů do 100 m | ks | 4 | 6 | 2 |
| plocha | m2 | 3 480 | 4 720 | 1 800 |
| počet mostů do 200 m | ks | 1 | 1 | 5 |
| plocha | m2 | 1 440 | 1 440 | 8 040 |
| počet mostů do 400 m | ks | 2 | 3 | 1 |
| plocha | m2 | 8 640 | 12 000 | 4 320 |
| demolice | ks | 5 | 5 | 6 |
| nadjezdy | m2 | 160 | 160 | 480 |

#### MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda

Do MUK bude napojen obchvat silnice I/33, stávající průtah I/33, přeložená silnice I/14 a místní komunikace do Vysokova.

Bilance základních výměr:

Výměry jsou směrem na Nové Město vymezeny místem napojení na přeložku silnice I/14, směrem na Běloves končí na předpokládaném začátku mostu nad tratí ČD. Tento most je uvažován jako součást obchvatu silnice I/33.

Výkop: 10 000 m3

Násyp: 17 000 m3

Plocha vozovky: 3 500 m2

Počet mostů: 0 ks

Plocha mostů: 0 ks

Zárubní zeď: 40 m

Demolice: 3 ks

#### Přeložka silnice I/14

Přeložka silnice v kategorii S 9,50/70 začíná v konci MUK za úrovňovou křižovatkou I/14 a stávající I/33 a končí napojením na přeložku silnice I/14 před obcí Vrchoviny (DÚR Pragoprojekt Liberec).

Bilance základních výměr:

Výkopy jsou uvažovány včetně konstrukce stávající vozovky, křižovatka Bražec je řešena jako úrovňová.

Výkop: 100 300 m3

Násyp: 2 400 m3

Délka hlavní trasy: 3 296 m

Plocha vozovky hl. trasy: 32 045 m2

Plocha úprav komunikací: 3 400 m2

Počet mostů: 0 ks

Plocha mostů: 0 ks

Demolice: 0 ks

Charakter záměru:

- druh pozemní komunikace:	silnice I. třídy

- návrhová kategorie: S 11,5/70 (60)  (obchvat), S9,50/70 (přeložka)

- třída dopravního zatížení: II

- návrhová úroveň porušení vozovky:	D 1

- třída zatížení mostů:	„A“

- bezpečností opatření:	signalizace námrazy

televizní sledování tunelu

přívod vody k portálu tunelu

osvětlení tunelu

- nejnižší požadovaná rychlost:	50 km/hod

- nejvyšší podélný sklon: 6 %

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Obec: Náchod (katastrální území: Náchod, Babí, Běloves, Malé Poříčí, Bražec),

Dolní Radechová (katastrální území: Dolní Radechová),

Kramolna (katastrální území: Kramolna, Městská Kramolna),

Vysokov (katastrální území: Vysokov),

Provodov - Šonov (katastrální území: Provodov, Šonov),

Nové Město nad Metují (katastrální území: Vrchoviny).

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny zahájení a ukončení výstavby.

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnné vypořádání připomínek:

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených orgánů státní správy, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vzneseny námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Závěr:

Záměr „Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona, dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán         ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr

„Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14“

bude

dále posuzován podle zákona. Je nutné dopracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 zákona, především s důrazem na oblast:

- ochrany zřídelní struktury minerálních vod: hydrogeologickým průzkumem prokázat, že nedojde ke změně hydraulických a tlakových poměrů CO2 ve zřídelní struktuře lázeňského místa Běloves,

-    ochrany vod: posoudit možnost ovlivnění hladiny podzemní vody a jejího proudění

realizací záměru,

-  dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,   připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz přílohy).

Dokumentaci požadujeme předložit v počtu 18 kusů a v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,                     ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

RNDr.  Miroslav Krejzlík

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:  kopie obdržených vyjádření

- odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, ze dne 3.10.2005,

- odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

ze dne 14.11.2005,

- Královéhradecký kraj, ze dne 11.11.2005,

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,

č.j. 45/ŘI/040269/05, ze dne 7.12.2005,

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, ze dne 15.11.2005,

- Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, čj. 205705 AH,  ze dne 22.11.2005 a ze dne 5.12.2005,

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, čj. ČIL-2.11.2005/37771-P,

ze dne 21.11.2005,

- Obec Provodov – Šonov, ze dne 5.12.2005,

- Obec Dolní Radechová, čj. 172/14/05, ze dne 2.12.2005 a 8.12.2005,

- Obec Vysokov, čj. 92/2005, ze dne 5.12.2005,

- Obec Kramolna, čj. 72/05, ze dne 5.12.2005,

- Městský úřad Náchod, čj. 13314/ŽP/Ba, Kl, LU/a, ze dne 6.12.2005,

- Občanské sdružení „ Datel Vysokov“, ze dne 6.12.2005,

- Sdružení za šetrnou dopravu, ze dne 1.12.2005,

- Pan Jan Ježek, ze dne 2.12.2005,

- Pan Ing. Josef Pozděra, CSc., ze dne 29.11.2005,

- Pan Luděk Tesař a pan Josef Novák, ze dne 2.12.2005,

- Pan Jiří Šrámek, ze dne 30.11.2005,

- Pan Ing. Lubor Zoufal, ze dne 1.12.2005,

- Pan Ladislav Nevečeřel, ze dne 25.11.2005,

- Pan Ing. Pavel Kodra, ze dne 24.11.2005,

- Paní Jarmila Cvejnová a pan Václav Cejn, ze dne 4.12.2005,

- Paní Ivana Zelená, ze dne 29.11.2005,

- Paní Gabriela Slánská, ze dne 2.12.2005,

- Pan Dušan Bidlo, ze dne 8.12.2005,

- Pan Ing. Petr Macek.

Příloha: předání závěru zjišťovacího řízení

Rozdělovník k čj.: 23086/ZP/2005 – Čr

Dotčené územní samosprávné celky:

- Královéhradecký kraj – zde (bez kopií obdržených vyjádření)

- Obec Dolní Radechová, 549 11 Dolní Rdechová čp. 117

- Obec Vysokov, 549 12 Vysokov čp. 142

- Obec Kramolna, Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod

- Obec Provodov – Šonov, 549 08 Provodov – Šonov čp.134

- Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

- Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

- MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

- Obecní úřad Dolní Radechová, 549 11 Dolní Rdechová č.p. 117

- Obecní úřad Vysokov, 549 12 Vysokov čp. 142

- Obecní úřad Kramolna, Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod

- Obecní úřad Provodov – Šonov, 549 08 Provodov – Šonov čp.134

- Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

- Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Na vědomí:

- MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

2) Občanské sdružení „Datel Vysokov“, Vysokov 15, 549 12 Vysokov

3) Sdružení za šetrnou dopravu, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují

4) Pan Jan Ježek, Kramolna 142, 547 01 Náchod

5) Pan Ing. Josef Pozděra, CSc., 547 01 Náchod – Babí čp.191

6) Pan Luděk Tesař, Kramolna 216, 547 01 Náchod

7) Pan Jiří Šrámek, Vrchoviny 15, 549 01 Nové Město nad Metují

8) Pan Ing. Lubor Zoufal, Ke Smrčině 69, 541 01 Náchod – Babí

9) Pan Ladislav Nevečeřal, Kramolna 125, 547 01 Náchod

10) Pan Ing. Pavel Kodra, Broumovská 101, 547 01 Náchod,

11) Pan Josef Novák, Kramolna 127, 547 01 Náchod

12) Paní Ivana Zelená, 549 12 Vysokov čp. 22

13) Paní Gabriela Slánská, Černice 149, 549 01 Nové Město nad Metují

14) Pan Dušan Bidlo, Kramolna 143, 547 01 Náchod

15) Pan Ing. Petr Macek, Janáčkova/Raisova 803, 547 01 Náchod

16) Paní Jarmila Cvejnová, Vysokov čp. 157, 549 12 Vysokov

17) Pan Václav Cvejn, Vysokov čp. 157, 549 12 Vysokov (bez kopií obdržených vyjádření)